Правила эксплуатации газового оборудования

Газ не имеет ни цвета, ни запаха. В сочетании с воздухом образует взрывоопасную смесь. Для обнаружения его утечки он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ. При неполном сгорании газа выделяется окись углерода (газ без цвета и запаха), от которого возможно удушье со смертельным исходом.

Основные правила пользования газовой плитой:

- перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой;

- не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков; если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много, пользоваться такой горелкой категорически запрещено;

- необходимо регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией;

- при обнаружении любой неисправности газового оборудования необходимо сразу позвонить в газовую службу.

Запрещается:

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;

-использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);

- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами:

- баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных приборов, расстояние до открытого источника огня должно быть не менее 2 метров;

- при невозможности установки в одном помещении с газовой плитой баллон устанавливается на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания;

- во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы;

- запрещается устанавливать неисправные баллоны.

При появлении запаха газа необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- прекратить пользоваться газовым прибором (перекрыть кран на плите, перекрыть газовую трубу);

- не включать и не выключать электроприборы, не допускать образования искры

или огня в загазованном помещении;

- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки и т.д.;

- немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 04;
-покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии